## Slide 1: 情報通信システム論b

## Slide 2: リアルタイムアプリケーション
ストリーミング（映像配信）
IP電話

## Slide 3: ＩＰ電話ｼｽﾃﾑの基本構成
発信端末（IP電話機）
コーデック（エンコード・暗号化・パケット化）
↓
VoIP（Voice over IP）サーバ
↓
発信端末（IP電話機）
コーデック（アンパケット化・復号・デコード）
・シグナリング処理(SIP)
・リアルタイム通信(RTP)
・優先制御(品質実現)

## Slide 4: ＩＰ電話ｼｽﾃﾑの基本構成（図）
コーデック
コーデック
エンコード・暗号化
パケット化
・シグナリング処理(SIP)
・リアルタイム通信(RTP)
・優先制御(品質実現)
IPネットワーク
音声
音声
発信端末（IP電話機）
着信端末（IP電話機）
ＶｏＩＰサーバ
VoIP (Voice over IP)
アンパケット化 復号・デコード

## Slide 5: リアルタイム通信の特徴と実現方式
音声，映像は一部が欠けても再生が可能であるが，パケットの到着時間に対しては高い要求がある．遅れると正しく再生が出来ない
また，パケットは送信した順番通りには到着しない
従って受信側では先ず，受信したパケットを順番通りに並べ替える （シーケンス制御）とともに，時間内に到着しないパケットを検出する（パケット損失の検出）
次に欠けたり，遅れたパケットは無視して，時間内に到着したパケットだけを利用して再生を行う．（ジッタの処理）

## Slide 6
配信
サーバ
配信
ネットワーク
クライアント
到着パケットの処理方式
3
2
1
3
1
1
1
3
・パケットの順序を入れ替える
・時間内に到着したパケットのみで再生
（例：パケット2の代わりにパケット１を使う
・順番通り到着しない
・一定時間内に到着しない

## Slide 7: RTPが必要な理由
TCPが使えない理由
－ 順序制御は可能 （シーケンス番号）
－ パケット損失を検出すると再送が行われるので，完全なデータ受信されるが，パケットの到着時間は予測出来ない
UDPが使えない理由
－ 順序制御とパケット損失の検出が出来ない
従って，新しいプロトコルRTP（Real-Time Transport Protocol)を作る必要がある
－ パケット再生時間に関する情報を付加する
－ 受信側では付加情報から時間関係を把握し，再生する

## Slide 8: RTPヘッダのフォーマット
パケットの構成
順序制御と
パケット損失検出
再生タイミング
を検出
音声または映像
RTPヘッダ
UDPヘッダ
IPヘッダ
V | P | X | CC | M | PT | ｼｰｹﾝｽ番号
タイムスタンプ |  |  |  |  |  | 
同期送信元識別子（SSRC識別子） |  |  |  |  |  | 
寄与送信元識別子（CSRC識別子） |  |  |  |  |  | 
拡張ヘッダ |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: IP電話の音声品質
音声品質劣化の主な要因
－ 遅延：返事が遅くなる．
圧縮遅延，パケット化遅延，伝送遅延，揺らぎ（ジッタ）吸収遅延など
－ パケットロス（損失）：音声が途切れる
－ 揺らぎ（ジッタ：遅延のばらつき）：音声のゆがみ，音とび

## Slide 10: ITU-Tの遅延に関する規定（G.114）
遅延(片方向) | 規定
0から150ms | 大部分のユーザで受け入れ可能
150から400ms | ネッとワークの管理者が，品質に対する遅延の影響を把握している場合に限って，受け入れ可能
400ms以上 | 例外を除き，受け入れは不可能

## Slide 11: ＩＰ電話ｼｽﾃﾑの基本構成
コーデック
コーデック
エンコード・暗号化
パケット化
・シグナリング処理(SIP)
・リアルタイム通信(RTP)
・優先制御(品質実現)
IPネットワーク
音声
音声
発信端末（IP電話機）
着信端末（IP電話機）
ＶｏＩＰサーバ
VoIP (Voice over IP)
アンパケット化 復号・デコード

## Slide 12: SIPとは
・ Session（セッション）とは
・ Initiation（イニシエーション）とは
｢二者間のデータのやり取り｣を始め（確立し）たり、 終わらせ（開放し）たりすること
｢始める，開始する｣という意味
セッション層の機能
SIP : Session Initiation Protocol

## Slide 13
ブラウザ
メール
アプリケーション
（ストリーミング，VoIP等）
HTTP
TCP
ﾚｲﾔ２
SMTP
UDP
SDP
RTCP
音声・ビデオ
符号方式
RTP
IP
SIP
SIPとRTP
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
アプリケーション層

## Slide 14
IP
ネットワーク
IP
ネットワーク
SIP
サーバ
SIP
サーバ
UA
プロキシー
サーバ
UA
リダイレクト
サーバ
登録
サーバ
プロキシー
サーバ
リダイレクト
サーバ
登録
サーバ
UA
UA
PSTN
PSTN
ロケーション
サーバ
④
ACK
③
200
OK
②
180
RINGING
①
INVITE
⑤
通話（
RTP
）
⑥
ＢＹＥ
⑦
200
OK
SIPを用いたIP電話の基本シーケンス

## Slide 15
① REGIST
① REGIST
② INVITE
③ INVITE
④ アプリケーション
を起動
⑧ 通信を開始
SIPサーバ
⑤ OK (SDP)
⑥ OK (SDP)
⑦ SDPに従ってアプリ
ケーションを起動
SIPを用いた呼制御

## Slide 16
メッセージ
応答（レスポンス）
要求（リクエスト）
UAC
UAS
クライアント
サーバ
・ サーバ，クライアントの関係は固定的なものではない
・ 両者は対等（Peer to Peer）で，何れの側からも要求を出すことが出来る
・ メッセージの書き方は，HTTPをベースとしている
SIPの特徴
サーバクライアントモデル

## Slide 17
SIPメッセージ
セッションの情報とメディア情報（例：ＩＰアドレス、コーデック）を含む．
SDP(Session Description Protocol) で記述されるが，メッセージに含まれない場合もある．
ボディ
部
ボディの有無にかかわらず必要。
空白行
メッセージ処理に必要な様々な情報を含む．複数のヘッダ行が記述される
例） To, From, Contact, Cseq， Call-I
ヘッダ
部
開始行
<リクエストの場合>
メソッド名、リクエストＵＲＩ，ＳＩＰバージョン
例） INVITE sip:kim@hogebar.jp SIP/2.0
<レスポンスの場合>
ＳＩＰバージョン、ステータスコード、リーズンフレーズ
例） SIP/2.0 200 OK

## Slide 18: 主なSIPメソッド
メソッド（制御機能）の種類と内容
メソッド | 内容
INVITE | UA間のセッションを確立する
ACK | INVITEの最終応答の受信を確認する
BYE | セッションを終了する
CANCEL | セッションの確立途中のINVITEを終了させる
OPTIONS | UAが他のUAやプロキシ・サーバーの能力を問い合わせる
REGISTER | UAが現在の位置情報を登録サーバーに登録する
上記は，RFC3261で規定されているものであり，他のRFCで規定されているものがある． （例： INFO、SUBSCRIBE、ＮOTIFY）

## Slide 19: ＩＮＶＩＴＥリクエストメッセージの例
INVITE SIP:UserJ@east.net SIP/2.0 ＜スタートライン＞
Via: SIP/2.0/UDP west.net:5060; branch=z9hG4bK776as3
Max-Forwards: 70
From: Bob<sip:UserB@west.net>; tag=r18f061962
To: Jane <sip:UserJ@east.net> ＜ヘッダフィールド＞
Call-ID: 12670087@west.net
CSeq:1 INVITE
Contact: <sip:UserB@10.11.12.13>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 138
＜空白行＞
v=0
o(ｵｰ)=UserB 2890842807 2890842807 IN lP4 west.net
s=Voice Session ＜ボディ＞
c= IN IP4 10.11.12.13
m=audio 50000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

## Slide 20: HTTPのリクエストメッセージ例
GET /index.html HTTP/1.1 パス名，プロトコルバージョン
User-Agent : Mozilla/4.0 ブラウザの種類
If-Modified-Since : Mon,29 Sep 2020 10:15:20 GMT
更新を確認
ｰ 更新された場合：２００，リソースをボディとして転送
ｰ 更新がない場合：３０４
Host : rsch.tuis.ac.jp 六エストしたホスト名
＜ボディ部はない＞

## Slide 21: レスポンスの種類と内容 －ステータスコードの種類と役割－
HTTPのレスポンスを拡張．６××を追加。
クラス | クラス名 | 役割
１×× | 暫定 （通知応答） | リクエストが受信され，そのリクエストの処理を継続中 （例：100 Trying，180 Ringing）
２×× | 成功 | リクエストが成功 （例：200 OK）
３×× | リダイレクト | ユーザの新たな場所の情報，代わりのサービスに関する情報を与える（例：300 Multiple Choices）
４×× | クライアントエラー | リクエストに誤りが含まれているか，指定したサーバではこのリクエストを実行できない （例：400 Bad Request ）
５×× | サーバエラー | サーバが実行に失敗 （例：500 Server Internal Error）
６×× | グローバル エラー | どのサーバでも実行不可 （例：600 Busy Everywhere)

## Slide 22: 180 Ringing レスポンスメッセージの例
SIP/2.0 180 Ringing スタートライン
Via: SIP/2.0/UDP west.net：5060；branch＝z9hG4bK776as3
From: Bob <sip:UserB＠west.net>； tag=r18f061962
To: Jane <sip:UserJ＠east.net>; tag=C3810061 追加
Call-ID: 30017891＠west.net ヘッダフィールド
CSeq: 1 INVITE
contact: <sip:UserJ＠20.21.22.23>
content-Lenｇth: 0
スタートライン
SIP/2.0 180 Ringing
① ② ③
①SIPのバージョン ②ステータスコード ③ステータス・コードを表す理由フレーズ
ヘッダフィールド
ほとんどの場合，INVITEリクエストメッセージのヘッダフィールドからのコピー