## Slide 1: 情報通信システム論b

## Slide 2: ストリーミング （1）
Stream (流れる) ing
サーバからネットワークを経由して流れてくるデータを，プログレッシブ（逐次:ちくじ）に再生（処理）する
ストリーミングサーバ
↓
バッファリング/逐次再生
データを残さない

## Slide 3: ストリーミング （２）
主に音声と動画/映像を対象とする
（通信速度が課題で或る為）
ダウンロード型（クライアント側でファイルを保存し再生する）とは違う
種類
－ オンデマンド配信：あらかじめ配信データを作成し保存
－ リアルタイム配信（ライブ）

## Slide 4: ストリーミングの基本構成 （３）
配信データ生成部（エンコード：符号化）
↓
配信サーバ
↓ （ユニキャスト，マルチキャスト）
配信ネットワーク
↓
クライアント バッファリング（逐次再生：デコード）

## Slide 5: ユニキャスト
一本ずつ配信するのでサーバやルータへの負荷が大きい為，同じ要求が多い場合（即ち、ライブの場合）は非効率的
サーバが使用する通信路はクラインとの数に一致

## Slide 6: マルチキャスト
ルータがデータをコピーするので，サーバの負荷が少ない．
放送型のサービス向き．
サーバが使用する通信路は１個
ルータはクライアントがマルチキャスト
を実行中かどうかを随時確認する

## Slide 7: CDN
Contents Distribution/Delivery Network：配信網/配送網
大容量コンテンツをキャッシュサーバ等を利用した大規模広域分散配信システム（放送型メディア）
いたるところに，キャッシュ/ミラーサーバが存在

## Slide 8: 通信と放送の融合
IP放送時代
- 要素技術はかなり同じ
- 地上波デジタル放送によって放送技術もデジタル化
（2010年完了）
- FTTHをベースにトリプルプレイサービスを提供
（IPデータ通信, IP電話，映像配信）
通信･放送融合をめぐる制度整備が必要（不整合が顕在化）

## Slide 9: ストリーミングの主な課題
データ圧縮
リアルタイム通信

## Slide 10: データ量の例
電話音声: 8b*8000Hz = 64Kbps
静止画：24b(RGB)*1000ﾋﾟｸｾﾙ*1000ﾋﾟｸｾﾙ
= 24Mbps
TV: 24b*720ﾋﾟｸｾﾙ*480ﾗｲﾝ*29.97ﾌﾚｰﾑ
= 約250Mbps
HDTV:24b*1920ﾋﾟｸｾﾙ*1080ﾗｲﾝ*29.97ﾌﾚｰﾑ
= 約1.5Gbps (2K)
４K： 3840*2160 2Kの4倍
８K： 7680x4320 2Kの16倍

## Slide 11: 静止画と動画
静止画：各ピクセルを光の3原色(RGB)で表示
動画を構成する静止画をフレームと言う

## Slide 12: 圧縮技術
圧縮の限界：情報の冗長性を取る限界
情報の冗長性を取る基本的な技術例
①ハフマン符号：発生確率に応じた長さの符号を割当
②ラン・レングス符号：同じ値が続く長さに着目
③差分に着目
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 2 2
00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 10 10 11 10 10 <30bit>
① 00 -> 0, 01 -> 10, 10 -> 110, 3 -> 111
0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 110 110 111 110 110 <29bit>
② (0,6) (1,4) (2,2) (3,1) (2,2)
00110 01100 10010 11001 10010 <25bit>
③ 0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0 +1 +0 +1 -1 +0
00 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 11 0 <20bit>

## Slide 13: 情報理論 /エントロピー
「自己情報量」を定義 情報量 ∝ 情報の珍しさ（希少性）
例えば，事象Xが起こる確率をP（X）とすると，-logP(X) を
Xの「自己情報量（エントロピー）」と定義する．ここでlogの底は2である。
サイコロを振って奇数の文字が出る確率 0.5
- log2(2-1) = - (-1) = 1
あるbit が 0か1かの情報量 1

## Slide 14: 情報理論 /エントロピー
「自己情報量」の平均値を考え，「平均情報量」を定義
例えば n個の事象から成る確率事象集合をA（即ち，
A={X1, X2, ・・ Xn}）とすると、「平均情報量」H(A)を
次の様に定義する。
H(A)=∑ P(Xk)logP(Xk)
この式は熱力学でのエントロピーと同じであり，情報理論においてもエントロピーと呼んでいる．
閉じた系ではエントロピーは必ず増大する （情報は散逸する）
k

## Slide 15: 圧縮方式
情報圧縮：情報量を保ったまま冗長度を削る
可逆圧縮方式：完全に元の情報に戻す事が可能
- ロスレス (loss less) データファイルが対象
- LZ７７： 1977年にLempelと Ziv が発表
- 繰り返しパターンを見つけて記号に置換える
- zip : LZ７７の改良技術を使用
非可逆圧縮方式：完全には元の情報に戻せない
- ロッシー(lossy) 人間が判断する音や画像などが対象（例：MPEG，JPEG）
- 人間の視聴覚特性を利用

## Slide 16: 静止画の圧縮
静止画：人工画像（グラフィックス）と自然画像（写真）
人工画像（ビットマップ）の圧縮
- 可逆方式が使用される
- GIF：LZ77の改良方式を使用
自然画像の圧縮
- 人間の視覚特性を利用した非可逆方式
- 空間冗長度を減らす
画素の変化が緩やかな所は忠実に再現し、
変化の激しい所は大雑把に丸める
- 国際標準JPEG （約1/10に圧縮）

## Slide 17: 動画（映像）の圧縮
動画：静止画を連続的に表示 （例：約30フレーム/秒）
空間冗長度と時間冗長度（フレーム間の相関）を減らす
－人間の視覚特性を利用した非可逆方式
－動きがゆっくりした所は細かく再現し、早い所は
大雑把に表現する
代表的な方式
－ MPEG1: 映像（1.25M)と音声（250K)を格納
－ MPEG2： MPEG1に基づいている
（約1/100に圧縮）

## Slide 18: 動画の圧縮方式
元の動画を①と②に分解して圧縮する
① 選んだフレームを静止画として圧縮
② 静止画との差分を求める

## Slide 19: MPEGファミリー
MPEG（Moving Picture Experts Group）：標準化委員会の名前がそのまま規格名称になった
MPEG1: 蓄積メディア系、ビデオCD等が対象．1.5Mｂｐｓまで．オーディオではレイヤⅠ（MP1)，Ⅱ（MP2)，Ⅲ（MP3)：CD音質並み。
MPEG2:放送メディア系，DVD, デジタル放送．4-10Mbps程度．HDTVでは数十Mbps
MPEG4: モバイル，マルチメディア．高圧縮率，低ビットレート
MPEG7: マルチメディアコンテンツの記述インターフェイス．
MPEG21:マルチメディアデータ配信と利用の為のフレームワーク．著作権保護

## Slide 20: 電子透かし
DRM（Digital Rights Management）技術の一つ
著作権などに関する情報を人間が知覚出来ない程度に改変してコンテンツに埋め込む事，或いは埋め込まれた情報
不正コピー，改ざん等を検出するのに使われる
埋め込む方法
ｰ 周波数領域に変換して，高周波成分（人間が感知し難いので）のデータを改変して埋め込む
－ 空間軸，時間軸上に人間に知覚されない範囲でデータを変調して埋め込む
－ 輝度が高い部分や低い部分
－ 強い音の直前や直後の微弱音部分

## Slide 21: ストリーミングの主な課題
データ圧縮
リアルタイム通信

## Slide 22: リアルタイム通信の特徴と実現方式
音声，映像は一部が欠けても再生が可能であるが，パケットの到着時間に対しては高い要求がある． 遅れると正しく再生が出来ない
またパケットは送信した順番通りには到着しない
従って受信側では先ず，受信したパケットを順番通りに並べ替える （順序制御）とともに，時間内に到着しないパケットを検出する（パケット損失の検出）
次に欠けたり，遅れたパケットは無視して，時間内に到着したパケットだけを利用して再生を行う

## Slide 23: 到着パケットの処理方式
・順番通り到着しない
・一定時間内に到着しない
・パケットの順序を入れ替える （シーケンス処理）
・時間内に到着したパケットのみで再生 （例：パケット2の代わりにパケット１を使う

## Slide 24: RTPが必要な理由
TCPが使えない理由
－ 順序制御は可能 （シーケンス番号）
－ パケット損失を検出すると再送が行われるので，完全なデータ受信されるが，パケットの到着時間は予測出来ない
UDPが使えない理由
－ 順序制御とパケット損失の検出が出来ない
従って，新しいプロトコルRTP（Real-Time Transport Protocol)を作る必要がある
－ パケット再生時間に関する情報を付加する
－ 受信側では付加情報から時間関係を把握し，再生する

## Slide 25: RTPヘッダのフォーマット
IPヘッダ｜UDPヘッダ｜RTPヘッダ｜音声または映像
V | P | X | CC | M | PT | シーケンス番号
タイムスタンプ
同期送信元識別子（SSRC識別子）
寄与送信元識別子（CSRC識別子）
拡張ヘッダ
シーケンス番号： 順序制御とパケット損失検出
タイムスタンプ： 再生タイミングを検出

## Slide 26: RTP
WWW | HTTP | TCP | IP | Layer2
メール | SMTP | TCP | IP | Layer2
ストリーミング | SDP | SIP | TCP/UDP | Layer2
ストリーミング | SIP | TCP/UDP | Layer2
ストリーミング | RTCP | UDP | Layer2
ストリーミング | コーディング | RTP | UDP | Layer2

## Slide 27: まとめ
圧縮：情報の冗長性を取る
－ 可逆圧縮方式：完全に元の情報に戻る
（ LZ７７，zip，GIFなど）
－ 非可逆圧縮方式：人間の視聴覚特性を利用
（ JPEG，MPEG1（MP3），MPEG4など）
リアルタイム通信用プロトコルRTP
－ 再生時間に関する情報（タイムスタンプ，シーケンス番号など）を付加する．
－ 受信側では，付加情報から時間関係を把握し、再生する．