## Slide 1: 情報通信システム論b

## Slide 2: リアルタイムアプリケーション
ストリーミング（映像配信）
IP電話

## Slide 3: ＩＰ電話ｼｽﾃﾑの基本構成
発信端末（IP電話機）
コーデック（エンコード・暗号化・パケット化）
↓
VoIP（Voice over IP）サーバ
↓
発信端末（IP電話機）
コーデック（アンパケット化・復号・デコード）
・シグナリング処理(SIP)
・リアルタイム通信(RTP)
・優先制御(品質実現)

## Slide 4: リアルタイム通信の特徴と実現方式
音声，映像は一部が欠けても再生が可能であるが，パケットの到着時間に対しては高い要求がある．遅れると正しく再生が出来ない
また，パケットは送信した順番通りには到着しない
従って受信側では先ず，受信したパケットを順番通りに並べ替える （シーケンス制御）とともに，時間内に到着しないパケットを検出する（パケット損失の検出）
次に欠けたり，遅れたパケットは無視して，時間内に到着したパケットだけを利用して再生を行う．（ジッタの処理）

## Slide 5: 到着パケットの処理方式
・順番通り到着しない
・一定時間内に到着しない
・パケットの順序を入れ替える （シーケンス処理）
・時間内に到着したパケットのみで再生 （例：パケット2の代わりにパケット１を使う
配信
サーバ
配信
ネットワーク
クライアント
3
2
1
3
1
1
1
3

## Slide 6: RTPが必要な理由
TCPが使えない理由
－ 順序制御は可能 （シーケンス番号）
－ パケット損失を検出すると再送が行われるので，完全なデータ受信されるが，パケットの到着時間は予測出来ない
UDPが使えない理由
－ 順序制御とパケット損失の検出が出来ない
従って，新しいプロトコルRTP（Real-Time Transport Protocol)を作る必要がある
－ パケット再生時間に関する情報を付加する
－ 受信側では付加情報から時間関係を把握し，再生する

## Slide 7: RTPヘッダのフォーマット
IPヘッダ｜UDPヘッダ｜RTPヘッダ｜音声または映像
V | P | X | CC | M | PT | シーケンス番号
タイムスタンプ
同期送信元識別子（SSRC識別子）
寄与送信元識別子（CSRC識別子）
拡張ヘッダ
シーケンス番号： 順序制御とパケット損失検出
タイムスタンプ： 再生タイミングを検出

## Slide 8: IP電話の音声品質
音声品質劣化の主な要因
－ 遅延：返事が遅くなる．
圧縮遅延，パケット化遅延，伝送遅延，揺らぎ（ジッタ）吸収遅延など
－ パケットロス（損失）：音声が途切れる
－ 揺らぎ（ジッタ：遅延のばらつき）：音声のゆがみ，音とび

## Slide 9: ITU-Tの遅延に関する規定（G.114）
遅延(片方向) ： 規定
0から150ms : 大部分のユーザで受け入れ可能
150から400ms: ネッとワークの管理者が，品質に対する遅延の影響を把握している場合に限って，受け入れ可能
400ms以上: 例外を除き，受け入れは不可能

## Slide 10: ＩＰ電話ｼｽﾃﾑの基本構成
発信端末（IP電話機）
コーデック（エンコード・暗号化・パケット化）
↓
VoIP（Voice over IP）サーバ
↓
発信端末（IP電話機）
コーデック（アンパケット化・復号・デコード）
・シグナリング処理(SIP)
・リアルタイム通信(RTP)
・優先制御(品質実現)

## Slide 11: SIPとは
SIP : Session Initiation Protocol
・ Session（セッション）とは
｢二者間のデータのやり取り｣を始め（確立し）たり、終わらせ（開放し）たりすること
・ Initiation（イニシエーション）とは
｢始める，開始する｣という意味
セッション層の機能

## Slide 12: RTPとRTP
WWW | HTTP | TCP | IP | Layer2
メール | SMTP | TCP | IP | Layer2
ストリーミング | SDP | SIP | TCP/UDP | Layer2
ストリーミング | SIP | TCP/UDP | Layer2
ストリーミング | RTCP | UDP | Layer2
ストリーミング | コーディング | RTP | UDP | Layer2

## Slide 13: SIPを用いたIP電話の基本シーケンス
① INVITE →
② 180 RINGING ←
③ 200 OK ←
④ ACK →
⑤ 通話（RTP） 双方向 ⑥ BYE → ⑦ OK ←

## Slide 14: SIPを用いた汎用的呼制御
① REGIST → SIPサーバ
② INVITE → SIPサーバ
③ 相手：INVITE ← SIPサーバ
④ 相手：アプリを起動
⑤ 相手：OK（SDP） → SIPサーバ ⑥ OK ← SIPサーバ ⑦ アプリを起動して，相手と双方向通信

## Slide 15: SIPの特徴（サーバクライアントモデル）
クライアント（UAC）
サーバ（UAS）
・ サーバ，クライアントの関係は固定的なものではない
・ 両者は対等（Peer to Peer）で，何れの側からも要求を出すことが出来る
・ メッセージの書き方は，HTTPをベースとしている

## Slide 16: SIPメッセージ
開始行
  リクエストの場合
    メソッド名、リクエストＵＲＩ，ＳＩＰバージョン
    例） INVITE sip:kim@hogebar.jp SIP/2.0
  レスポンスの場合
    ＳＩＰバージョン、ステータスコード、リーズンフレーズ
    例） SIP/2.0 200 OK
ヘッダ部
  メッセージ処理に必要な様々な情報を含む．
  複数のヘッダ行が記述される
  例） To, From, Contact, Cseq， Call-ID
空行
  ボディの有無にかかわらず必要
ボディ部
  セッションの情報とメディア情報（例：ＩＰアドレス、コーデック）を含む．
  SDP(Session Description Protocol) で記述されるが，メッセージに含まれない場合もある

## Slide 17: 主なSIPメソッド
メソッド（制御機能）の種類と内容
INVITE：UA間のセッションを確立する
ACK：INVITEの最終応答の受信を確認する
BYE：セッションを終了する
CANCEL：セッションの確立途中のINVITEを終了させる
OPTIONS：UAが他のUAやプロキシ・サーバーの能力を問い合わせる
REGISTER：UAが現在の位置情報を登録サーバーに登録する
上記は，RFC3261で規定されているものであり，他のRFCで規定されているものがある．
（例：INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY

## Slide 18: ＩＮＶＩＴＥリクエストメッセージの例
INVITE SIP:UserJ@east.net SIP/2.0 ＜スタートライン＞
Via: SIP/2.0/UDP west.net:5060; branch=z9hG4bK776as3
Max-Forwards: 70
From: Bob<sip:UserB@west.net>; tag=r18f061962
To: Jane <sip:UserJ@east.net> ＜ヘッダフィールド＞
Call-ID: 12670087@west.net
CSeq:1 INVITE
Contact: <sip:UserB@10.11.12.13>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 138
＜空白行＞
v=0
o(ｵｰ)=UserB 2890842807 2890842807 IN lP4 west.net
s=Voice Session ＜ボディ＞
c= IN IP4 10.11.12.13
m=audio 50000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000

## Slide 19: HTTPのリクエストメッセージ例
GET /index.html HTTP/1.1 パス名，プロトコルバージョン
User-Agent : Mozilla/4.0 ブラウザの種類
If-Modified-Since : Mon,29 Sep 2020 10:15:20 GMT
更新を確認
ｰ 更新された場合：２００，リソースをボディとして転送
ｰ 更新がない場合：３０４
Host : rsch.tuis.ac.jp 六エストしたホスト名
＜ボディ部はない＞

## Slide 20: レスポンスの種類と内容 －ステータースコードの種類と役割－
HTTPのレスポンスを拡張．６××を追加
１×× 暫定（通知応答）
リクエストが受信され，そのリクエストの処理を継続中
（例：100 Trying，180 Ringing）
２×× 成功 リクエストが成功 （例：200 OK）
３×× リダイレクト
ユーザの新たな場所の情報，代わりのサービスに関する情報を与える
（例：300 Multiple Choices）
４×× クライアントエラー
リクエストに誤りが含まれているか，指定したサーバではこのリクエストを実行できない
（例：400 Bad Request ）
５×× サーバエラー
サーバが実行に失敗 （例：500 Server Internal Error）
６×× グローバルエラー
どのサーバでも実行不可 （例：600 Busy Everywhere)

## Slide 21: 180 Ringing レスポンスメッセージの例
SIP/2.0 180 Ringing スタートライン
Via: SIP/2.0/UDP west.net：5060；branch＝z9hG4bK776as3
From: Bob <sip:UserB＠west.net>； tag=r18f061962
To: Jane <sip:UserJ＠east.net>; tag=C3810061 追加
Call-ID: 30017891＠west.net ヘッダフィールド
CSeq: 1 INVITE
contact: <sip:UserJ＠20.21.22.23>
content-Lenｇth: 0
スタートライン
SIP/2.0 180 Ringing
① ② ③
①SIPのバージョン ②ステータスコード ③ステータス・コードを表す理由フレーズ
ヘッダフィールド
ほとんどの場合，INVITEリクエストメッセージのヘッダフィールドからのコピー